Opole, 23.04.2012 r.

Wykonawcy

którzy pobrali Specyfikację

Istotnych Warunków Zamówienia

- dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2012r. samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu;

znak sprawy: WP.272.1.2012.KPA

Działając na zasadzie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., nr: 113, poz. 759  ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu w odpowiedzi na skierowane zapytania wyjaśnia co następuje:

1.Czy zamawiający dopuszcza długość minimalną przedziału przeznaczonego do zabudowy 3399 mm?

Odp.  Tak dopuszcza taką min. długość przedziału.

2. Czy zamawiający dopuszcza wysokość minimalną przedziału przeznaczonego  do zabudowy 1745 mm?

Odp. Nie, nie dopuszcza.

3. Czy zamawiający dopuszcza fotel kierowcy z regulacją położenia w trzech płaszczyznach w tym regulacją położenia wysokości siedziska w miejsce regulowanej kolumny kierowniczej w płaszczyźnie pionowej?

Odp. Nie, nie dopuszcza takiej zmiany.

4. Pytanie do § 6 ust. 2 ppkt 2 Umowy – kto Zamawiający czy Wykonawca pokrywa przez cały okres gwarancji koszty wszystkich czynności wymaganych do jej zachowania, jeżeli Wykonawca to prosimy o podanie przewidywanego rocznego przebiegu pojazdu?

Odp. Koszty czynności niezbędnych do zachowania gwarancji w okresie nią objętym ponosi Zamawiający.

5. Czy zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość progu 550 mm?

Odp.  Nie, nie dopuszcza.

6. Jakie rozwiązanie techniczne w kwestii doboru klimatyzatora preferuje Zamawiający tzn. czy ma on znajdować się na dachu pojazdu (nad przedziałem biurowym), czy też dopuszcza się montaż klimatyzatora podłogowego?

Odp. W zakresie montażu klimatyzatora Zamawiający dopuszcza montaż wyłącznie na dachu pojazdu nad przedziałem biurowym.

7. Biorąc pod uwagę fakt, iż specyfika zabudowy pojazdu powoduje znaczne obciążenie statyczne tylnej osi co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo podczas gwałtownych manewrów bądź pokonywanie zakrętów ze śliska nawierzchnią wskazane jest aby celem zachowania optymalnej stabilności pojazd był wyposażony w system stabilizacji toru jazdy. Czy zamawiający w celu zapewnienia najlepszego poziomu bezpieczeństwa dla Inspektorów wymaga dostawy pojazdu wyposażonego w system stabilizacji toru jazdy?

Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość ale nie stanowi ona obligatoryjnego elementu wyposażenia.

8. Dot. załącznika nr 1 do SIWZ, pkt. 42 - czy Zamawiający może sprecyzować jaki minimalne wymiary ma posiadać wyjście ewakuacyjne?

Odp. Zamawiający precyzuje, iż wyjście awaryjne powinno mieć powierzchnię umożliwiającą wpisanie w nią prostokąta o wymiarach 500 mm x 700 mm.

9. Dot. załącznika nr 1 do SIWZ, pkt. 43 - czy Zamawiający może doprecyzować jakiego rodzaju atesty powinna spełniać sklejka do wykonania zabudowy meblowej?

Odp. Zmawiający wymaga, aby sklejka przewidziana do zabudowy pojazdu posiadała atest (bądź atesty) potwierdzające spełnienie wymagań przepisów europejskich dla przemysłu motoryzacyjnego.

10. Czy w celu uzyskania jednoznacznego potwierdzenia co do spełnienia parametrów zaoferowanego przez wykonawcę agregatu Zamawiający wymaga podania w ofercie producenta i typu oferowanego agregatu oraz załączenia do oferty wymaganych deklaracji zgodności ?

Odp. Zamawiający wymaga podania w ofercie producenta i typu oferowanego agregatu oraz załączenie do oferty wymaganych deklaracji zgodności.

11. Dot. załącznika nr 1 do siwz, pkt. 50 - jakie klasy szczelności wymaga Zamawiający dla zewnętrznego gniazda 230V ?

Odp. Zamawiający wymaga gniazda 230V w klasie nie niższej niż IP 56.

12. Dot. załącznika nr 1 do siwz, pkt. 55 – czy ze względu na wysoki pobór mocy przez lampy halogenowe oraz konieczną oszczędność energii akumulatorów Zamawiający wymaga, aby reflektory zewnętrzne wykonane były w technologii LED ?

Odp. Zamawiający wymaga aby reflektory zewnętrzne wykonane były w technologii LED.

13.  Dot. załącznika nr 1 do siwz, pkt. 68 - czy ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy 2007/46/WE, określającej szczegółowe wymagania homologacyjne, których spełnienie jest konieczne do dopuszczenia 	nowych typów pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części, 	do ruchu drogowego w Unii Europejskiej Zamawiający wymaga od wykonawcy przedłożenia do rejestracji pojazdu wyciągu ze świadectwa homologacji (lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji) na pojazd skompletowany ?

W celu uzyskania świadectwa homologacji (lub decyzji zwalniającej) pojazd poddany musi być badaniom w uprawnionych jednostkach akredytowanych (jak np. Instytut Transportu Samochodowego) co będzie stanowić dla Zamawiającego jednoznaczne potwierdzenie spełnienia przez przedmiot zamówienia wszystkich obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Odp. Zamawiający precyzuje, iż wymaga dostarczenia do rejestracji pojazdu wyciągu ze świadectwa homologacji (lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji) na pojazd skompletowany.

14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania pojazdu z 2 kompletami kluczyków ? Większość producentów pojazdów użytkowych dostarcza standardowo pojazdy z 2 kompletami kluczyków, natomiast 3 komplet oferowany jest jako dość kosztowna opcja dostępna do zamówienia poprzez np. system części zamiennych.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania pojazdu z 2 kompletami kluczyków.

15. Czy zamawiający dopuszcza silnik wysokoprężny (diesel) z turbodoładowaniem  o pojemności skokowej 2000 cm³?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

16. Czy Zamawiający dopuszcza napędzaną tylną oś pojazdu?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza napędzanej tylnej osi pojazdu.